Инструкция.

Положение бокового переключателя 0 соответствует режиму программирования

Положение I включает рабочий режим камеры

И так, переводим преключатель в режим программирования 0

Пример: нам необходимо в течении трех дней поддерживать температуру 27 градусов и влажность 85%, затем нам нужно в течении 10 дней уменьшать температуру до 22 градусов и 80% влажности, после мы должны через две недели получить температуру в камере 18 градусов и влажность 75%

Мы выставляем следующие значения:

1 точка – 27 градусов

и 90% влажности

3 дня период

2 точка - 27 градусов

90% влажности

Через 10 дней мы хотим, что бы в камере уменьшились температура и влажность

3 точка – 22 градуса

80 % влажности

Через 14 дней температура упадет до 18 градусов и влажность до 75%

4 точка – 18 градусов

Влажность 75%

Для корректного созревания продукта, есть возможность регулирования скорости воздушного потока системы рециркуляции воздуха.  По шкале 1 до 10.

По умолчанию эта скорость ровна 8 – что соответствует 80% мощности вентилятора -  этого значения достаточно для всех видов колбасных и мясных изделий. Может потребоваться уменьшение скорости рециркуляции для созревания мягких сыров.

Влажность в камере, начинает стремится к заданной, только тогда, когда температура достигает заданных параметров. Для работы, камеру необходимо наполнить водой, приблизительно 10-12л (обязательно чтобы уровень воды был выше выступа головок увлажнителей, но не более 1см).

Слив воды осуществляется с помощью гофры - сифона.

На экране пульта управления, показываются заданные и фактические значения температуры, влажности и время прошедшее с начала работы. Программу можно скорректировать в любой момент. Для этого достаточно прейти в режим программирования. При выходе из режима работы в режим изменения параметров - время прошедшее с начала работы обнуляется!

Камера оснащена сигнализацией «открытой двери». Если больше минуты дверь остаётся открытой – подаются звуковые сигналы и на экране пульта управления появляется надпись «door open»

При окончании программы так же, срабатывает звуковая сигнализация и на пульте управления появляется надпись «end working»

Для Вашего удобства, камера оснащена шторкой, для предотвращения попадания прямых лучей на продукцию.

Индивидуально под заказ мы можем изготовить для Вас контроллер с программой, состоящей из иного количества периодов.

Технические характеристики:

Базовый холодильник – Бирюса 310

Вес  - 65 кг

Габариты – 1700*700*700

Потребляемая мощность – 150 ватт

Полезный объём -  290 литров